四川省2020年上学期南充市阆中川绵外国语学校高二物理第4次周考试题

本试卷满分100分，考试时间40分钟

考生注意：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、考号涂写在答题卡规定的位置上，在答题卡规定的位置上贴好条形码，并核准条形码上的姓名、考号、考试科目。

2．作答时，将答案涂或写在答题卡规定的位置上，在试题卷上作答，答案无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

选择题答案填写到后面的表格中

一、单项选择题（每小题6分、共42分）

1.电解池内有一价的电解液，t s内通过溶液内截面S的正离子数是n1，方向是从A→B，负离子数是n2，方向是从B→A，设基元电荷为e，以下解释中正确的是(　　)

A．正离子定向移动形成的电流方向是从A→B，负离子定向移动形成的电流方向是B→A

B．溶液内正负离子向相反方向移动，电流抵消

C．溶液内电流方向从A→B，电流I＝

D．溶液内电流方向从A→B，电流I＝

2.小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大，加在灯泡两端的电压较小时，通过灯泡的电流也较小，灯丝的温度较低，加在灯泡两端的电压较大时，通过灯泡的电流也较大，灯丝的温度较高．已知一只灯泡两端的电压为1 V时，通过灯泡的电流为0.5 A；灯泡两端的电压为3 V时，通过灯泡的电流是1 A；则当灯泡两端电压为2 V时，通过灯泡的电流可能是(　　)

A．0.5 A　　B．0.6 A　　C．0.8 A　　D．1 A

3.．为探究小灯泡L的伏安特性，连好如图所示的电路后闭合开关，通过移动变阻器的滑片，使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大，直到小灯泡正常发光．由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的U－I图像应是(　　)

4.分别用图所示的(a)、(b)两种电路测量同一未知电阻的阻值．图(a)中两表的示数分别为3 V、4 mA，图(b)中两表的示数分别为4 V、3.9 mA，则待测电阻Rx的真实值为(　　)

A．略小于1 kΩ　　　　　B．略小于750 Ω

C．略大于1 kΩ          D．略大于750 Ω

5.如图所示，有三个电阻，已知R1∶R2∶R3＝1∶3∶6，则电路工作时，电压U1∶U2为(　　)

A．1∶6     B．1∶9

C．1∶3     D．1∶2

6．L1、L2是两个规格不同的灯泡，当它们如图连接时，恰好都能正常发光，设电路两端的电压保持不变，现将变阻器的滑片P向左移动过程中L1和L2两灯的亮度变化情况是(　　)

A．L1亮度不变，L2变暗  B．L1变暗，L2变亮

C．L1变亮，L2变暗  D．L1变暗，L2亮度不变

7.实验室中常用滑动变阻器来调节电流的大小，有时用一个不方便，须用两个阻值不同的滑动变阻器，一个作粗调（被调节的电流变化大），一个作微调（被调节的电流变化小）。使用时联接方式可以是串联，也可以是并联，如图5所示，则 （    ）

A．串联时，阻值大的变阻器作粗调

B．串联时，阻值大的变阻器作微调

C．并联时，阻值大的变阻器作微调

D．并联时，阻值大的变阻器作粗调

二、多项选择题（每小题7分、共28分）

8．对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝，下列说法中正确的是(　　)

A．常温下，若将金属丝均匀拉长为原来的10倍，则电阻变为10R

B．常温下，若将金属丝从中点对折起来，电阻变为R

C．给金属丝加上的电压逐渐从零增大到U0，则任一状态下的比值不变

D．把金属丝温度降低到绝对零度附近，电阻率会突然变为零的现象称为超导现象

9．如图所示，将两段铜导线连接起来，已知两导线的横截面A的面积是横截面B的面积的一半，且在1秒内垂直地通过它们的电子数相等，那么，通过这两个截面的(　　)

A．电流相等                       B．电流不相等

C．自由电子定向移动的速率相等    D．自由电子定向移动的速率不相等

10.如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是(　　)

A．甲表是电流表，R增大时量程增大    B．甲表是电流表，R增大时量程减小

C．乙表是电压表，R增大时量程减小    D．乙表是电压表，R增大时量程增大

11.如图所示电路，将两个相同的电流计分别改装成电流表A1(0～3 A)和电流表A2(0～0.6 A)，把这两个电流表并联接入电路中测量电流。则下列说法中正确的是(　　)

A．A1的指针半偏时，A2的指针也半偏       B．A1的指针还没有满偏，A2的指针已经满偏

C．A1的读数为1 A时，A2的读数为0.6 A    D．A1的读数为1 A时，干路中的电流为1.2 A

姓名：                                 得分：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、综合题（共28分）

12.在“测定金属的电阻率”实验中，所用测量仪器均已校准。待测金属丝接入电路部分的长度约为50 cm。

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图8所示，其读数应为________mm(该值接近多次测量的平均值)。

(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx。实验所用器材为：电池组(电动势3 V，内阻约1 Ω)、电流表(内阻约0.1 Ω)、电压表(内阻约3 kΩ)、滑动变阻器R(0～20 Ω，额定电流2 A)、开关、导线若干。某小组同学利用以上器材正确连接好电路，进行实验测量，记录数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |

由以上实验数据可知，他们测量Rx是采用下图中的________图(选填“甲”或“乙”)。

(3)图是测量Rx的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端。请根据(2)所选的电路图，补充完成图中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏。

(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系，如图所示，图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点。请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点，并描绘出U­I图线。由图线得到金属丝的阻值Rx＝________Ω(保留两位有效数字)。

(5)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为________(填选项前的符号)。

A．1×10－2 Ω·m　　　　　　　	　B．1×10－3 Ω·m

C．1×10－6 Ω·m	  D．1×10－8 Ω·m

(6)任何实验测量都存在误差。本实验所用测量仪器均已校准。下列关于误差的说法中正确的选项是________(有多个正确选项)。

A．用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于系统误差

B．由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差

C．若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差

D．用U­I图像处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差

13.在“把电流表改装为电压表”的实验中,测电流表G 的内阻时备有下列器材:

A．待测电流表(量程lmA ,内阻约几十欧)

B．滑动变阻器(阻值范围0 ——100 )

C．滑动变阻器(阻值范围0——20k)

D．电阻箱(0——999.9)

E.电阻箱(0——9999)

F.电源(电动势2V ,有内阻)

G.电源(电动势9V ,有内阻)

H.开关.导线

① 若采用如图所示电路测定电流表G的内阻,并要求有较高的精确度,以上器材中,应选用____________,应选用________________,电源应选用__________(用器材前的英文字母表示).

② 实验要进行的步骤有:	（　　）

A．合上开关S1

B．合上开关S2

C．将R1的阻值调到最大

D．调节R1的阻值,使电流表指针满偏

E .调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度一半处

F .记下R2的阻值并.断开S1

G .连接好实验电路

以上步骤,合理的顺序是______________________(用步骤前的英文字母表示).

③ 若在步骤F中读得的阻值是50,则电流表内阻=_________,若要将该电流表改装成量程是3V 的电压表,则应___联一个阻值是________的电阻.表的刻度盘上原0. 6mA 处应改写成_____________V.

# Text boxes

甲           乙